Załącznik numer 1

Oświadczam, że oferowane przeze mnie urządzenia spełniają parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego.

| nazwa urządzenia | szt./ zestaw | łączna cena brutto | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU nazwa producenta i model |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator: Parametry techniczne : 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Defibrylator AED zgodny z wytycznymi ERC2015, informuje ratownika o kolejnych krokach prowadzonej resuscytacji, bezpieczny impuls defibrylacyjny max. 150 J. 3. Wbudowany tryb pediatryczny bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów jak klucz lub elektrody redukujące energię) zestaw wyposażony w trzy komplety elektrod uniwersalnych (do defibrylacji dzieci i dorosłych) 4. Urządzenie wyposażone w metronom oraz asystenta RKO. 5. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. 6. Defibrylator wyposażony we wskaźnik wizualny (wyświetlacz) informujący o sprawności urządzenia, stanie baterii oraz stanie elektrod. 7. Autoryzowany serwis producenta w myśl art.90 ust.4 Ustawy o wyrobach medycznych. 8. Przerwa w RKO max. 6 sekund. 9. Przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami uniwersalnymi (dla dorosłych i dzieci). 10. Wyposażony w 2 szt. baterii nieładowalnych: główną i zapasową - o okresie żywotności baterii min. 5 lat, zapewniających w sumie nie mniej niż 400 wyładowań max. energią. Baterie dedykowane tylko do tego urządzenia lub serii urządzeń producenta. Gwarancja baterii objęta gwarancją urządzenia. 11. Urządzenie wykonuje cykliczne auto testy w trybie dziennym. 12. Możliwość defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach 13. Siła głosu komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia. 14. Urządzenia dostarczone w walizce o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, walizka musi spełniać wymogi IP 67 oraz DEF STAN 81-41, STANAG 4280. 15. Gwarancja producenta na terenie Polski: min. 5 lat. 16. Klasa IP55 17. Dostawa wraz z urządzeniem medycznym: Moduł treningowy będący niezależnym urządzeniem, wierną kopią urządzenia medycznego. 18. Moduł treningowy zasilany bateriami AA, wyposażony w pilota do sterowania wszystkimi parametrami urządzenia, min. 8 scenariuszy. 19. Wyprodukowany w 2018 roku. | 2 |  |  |
| Torba ratownicza PSP R-1 z wyposażeniem 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Wyprodukowany w 2018 roku. | 1 |  |  |
| Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Gwarancja min 2 lata. 3. Wyprodukowany w 2018 roku. | 1 |  |  |
| Hydrauliczne nożyce do cięcia 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Gwarancja min 2 lata. 3. Wyprodukowane w 2018 roku. | 1 |  |  |
| Zestaw węży hydraulicznych 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013. 2. Komplet 2 węży min. 10 m długości. 3. Gwarancja min 2 lata. 4. Wyprodukowany w 2018 roku. | 1 |  |  |

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, hydrauliczne norzyce do ciecia oraz zestaw węży hydraulicznych muszą być ze sobą kompatybilne.

………………………………………………..

(data i podpis)